## Slide 1
201512340 팽대원
디지털 통신 Project
WIFI 물리계층 구현

## Slide 2
목차
1. 과제 목표
3. WIFI 수신기 해석
2. WIFI 송신기 해석
2-1. Level 1 2-2. Level 2
2-3. Level 3
2-4. Level 4
2-5. Level 5
3-1. Demodulation Level 5 3-2. Demodulation Level 4
3-3. Demodulation Level 3
3-4. Demodulation Level 2
3-5. Demodulation Level 1

## Slide 3
1. 과제 목표
Message
WIFITransmitter
(message, level, snr)
WIFI
Signal
Demodulated Message
WIFIReceiver
(txsignal, level)
WIFI
Signal
Channel
Tx
Rx

## Slide 4
2-1. Level 1
‘hello world’가 들어왔을 때
h
e
l
l
o
w
o
r
l
d
0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0
h
e
l
l
o
w
o
r
l
d

## Slide 5
2-1. Level 1
0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0 | 0…0
h
e
l
l
o
w
o
r
l
d
010….01010000000000000000000
배열의 길이가 nfft의 배수가 되도록 zero padding 을 오른쪽에 추가
010110010…01001011010
: 88bit
: 128bit
: 256bit
Apply turbo coder (배열 길이가 2배가 됨)

## Slide 6
2-1. Level 1
010110010…01001011010
: 256bit
010110010….01001011010
256bit
배열 앞에(왼쪽에) 메시지 길이에 대한 정보를 추가
00..1011
64bit

## Slide 7
2-2. Level 2
010110010….01001011010
256bit
00..1011
64bit
: 320bit
nsym = length(output)/nfft; output를 nfft로 나누었을 때 몇 개로 나누어지는지 구함 -> 여기서는 64개씩
64bit
64bit
64bit
64bit

## Slide 8
2-2. Level 2
Interleave
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 | 32
33 | 34 | 35 | 36
37 | 38 | 39 | 40
41 | 42 | 43 | 44
45 | 46 | 47 | 48
49 | 50 | 51 | 52
53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60
61 | 62 | 63 | 64
1 5 9 . . . 57 61 | 2 6 10 . . . 58 62 | 3 7 . . . 59 63 | 4 . . . 64
수정된 Index로 재배치
64bit
64bit
64bit
64bit
1 5 9 . . . 57 61 / 2 6 10 . . . 58 62 / 3 7 . . . 59 63 / 4 . . . 64

## Slide 9
2-3. Level 3
010110010…01001011010
: 320bit
-1 1 -111-1-11-1…-11-1-11-111-11-1
: 320bit
1 -> 1 0 -> -1
bit를 symbol로 변환
-1 1 -111-1-11-1…-11-1-11-111-11-1
-1 1 -1…-11-1-11-1
Preamble 64bit
320 bit
배열 앞에(왼쪽에) Preamble 추가

## Slide 10
2-4. Level 4
010110010….01001011010
320bit
00..1011
64bit
: 384bit
nsym = length(output)/nfft; output를 nfft로 나누었을 때 몇 개로 나누어지는지 구함 -> 여기서는 64개씩
64bit
64bit
64bit
64bit

## Slide 11
ifft( )
2-4. Level 4
64bit
64bit
64bit
64bit
: 384bit
64bit 씩 Inverse Fast Fourier Transform 을 실행함

## Slide 12
ifft( )
2-5. Level 5
Level 4의 결과 배열 앞(왼쪽)과 뒤(오른쪽)에 랜덤 개수의 Zero Padding을 추가한다. 그 후, SNR 30dB의 Gaussian Noise를 전체 배열에 추가한다.
=
OFDM Packet
OFDM Packet
Random Zero Padding
Random Zero Padding
Random bit
384 bit
Random bit
Gaussian Noise

## Slide 13
ifft( )
3-1. Demoudlation Level 5
Level 4의 결과 배열 앞(왼쪽)과 뒤(오른쪽)에 랜덤 개수의 Zero Padding을 추가한다. 그 후, SNR 30dB의 Gaussian Noise를 전체 배열에 추가한다.
=
OFDM Packet
OFDM Packet
Random Zero Padding
Random Zero Padding
Random bit
384 bit
Random bit
Gaussian Noise

## Slide 15
THANK YOU